## Slide 1
ФІНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ КУРСУ
Автономна
метеостанція
Від живлення та датчиків —
до надійної передачі даних
ESP32-C3 • LoRa / MQTT • Solar / LiFePO₄
KiCad + ESP-IDF + FreeRTOS + C11
2 ПЛАТИ
2 ТРАНСПОРТИ
DEEP SLEEP
Апаратна частина • прошивка • протоколи • енергозбереження
01
Notes: Вітаю! Мій фінальний проєкт — автономна метеостанція на ESP32-C3.
Це не лише програма для мікроконтролера: розроблено дві друковані плати, прошивку та два канали передачі даних.
Основна інженерна ідея — збирати метеодані й енергетичну телеметрію, миттєво реагувати на блискавку та проводити більшість часу в deep sleep.

## Slide 2
01 / ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Проблема → інженерна відповідь
Станція має працювати там, де немає постійного живлення та стабільної інфраструктури.
METEOSTATION / ФІНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ
02
01
Віддалена точка
Живлення від батареї та сонячної панелі; короткі активні цикли.
02
Гроза не чекає таймера
Окреме пробудження через AS3935 і WAKE_IRQ.
03
Різні умови зв’язку
Апаратний вибір LoRa або Wi-Fi + MQTT через J4.
МЕТА ПРОЄКТУ
Створити автономний
вузол моніторингу
який поєднує вимірювання,
подієву обробку, передачу
даних і контроль живлення.
300 с
інтервал за замовчуванням
6
пристроїв на I²C
2
друковані плати
2
транспорти
Notes: Постановка задачі визначається трьома обмеженнями: автономне живлення, асинхронні грозові події та різні можливості каналу зв’язку.
Тому архітектура не будується навколо постійно активного контролера. Натомість реалізовано цикл пробудження та два незалежні сценарії: періодична телеметрія і блискавка.
Число 300 секунд — конфігурований інтервал за замовчуванням, а не результат вимірювання автономності.

## Slide 3
02 / СИСТЕМА
Система в одному погляді
Один контролер об’єднує датчики, живлення, час і два канали передачі.
METEOSTATION / ФІНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ
03
USB / SOLAR / LiFePO₄
ДАТЧИКИ
BME280
AS3935
INA226 ×2
DS3231
PCA9536
I²C 100 кГц
ESP32-C3
app_flow
sensor_manager
lightning_service
telemetry_codec
power_manager
WAKE → WORK → SLEEP
Wi-Fi
MQTT / JSON
LoRa
binary / TX
J4
MQTT
broker
LoRa
gateway
01
Один failed sensor
≠ втрата всіх даних
02
ISR лише сигналізує
задачу
03
Транспорт не створює
payload
Notes: На цій діаграмі видно основні межі системи. Датчики підключені до спільної шини I²C, радіомодуль SX1262 — через SPI.
Прошивка формує предметну модель даних і лише потім обирає кодек і транспорт. Це зменшує зв’язність: драйвер BME280 нічого не знає про MQTT чи LoRa.
Живлення має три джерела: USB, Solar та 1S LiFePO4. J4 вибирає канал, але не вмикає чи вимикає Wi-Fi як окрему функцію.

## Slide 4
03 / АПАРАТНА ЧАСТИНА
Дві плати, один автономний вузол
Основна плата відповідає за керування, живлення й зв’язок; окрема плата — за середовище та грозові події.
METEOSTATION / ФІНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ
04
ОСНОВНА ПЛАТА • 3D-РЕНДЕР KiCad
Керування та RF
ESP32-C3-WROOM-02
SX1262 / E22-900M22S
SPI + DIO2 RF-switch
Живлення
1S LiFePO₄ • USB • Solar
TP5000 — зарядка
TPS2121 — вибір джерела
Плата датчиків
BME280 — T / P / RH
AS3935 — блискавки
WAKE_IRQ → GPIO1
DS3231 + CR2032 зберігають час між циклами
Notes: Апаратна частина розділена на основну плату та плату датчиків. Основна плата містить ESP32-C3, LoRa-модуль, RTC, вимірювання живлення та ланцюг TP5000 + TPS2121.
Плата датчиків виносить BME280 і AS3935. Сигнал AS3935 підключений до GPIO1 і використовується як джерело пробудження.
На слайді показано реальний 3D-рендер основної плати з поточного KiCad-проєкту, а не концептуальну ілюстрацію.

## Slide 5
03 / АПАРАТНА ЧАСТИНА
Що саме вимірює станція
Метеодані доповнені власною енергетичною телеметрією та джерелом точного часу.
METEOSTATION / ФІНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ
05
BME280
Середовище
°C
температура
Pa
тиск
%RH
вологість
AS3935
Грозова подія
distance_km + energy
Фільтрація non-lightning IRQ
INA226 ×2
Енергетика
Battery: U / I / P
Solar: U / I / P
DS3231
Час
Unix timestamp
CR2032 backup
PCA9536
Стан плати
J4 • CHRG • STDBY
ESP32-C3
Діагностика
boot count • reset / wake reason
failure counters
I²C
0x03 AS3935
0x40 Solar
0x41 PCA9536
0x44 Battery
0x68 DS3231
0x76 BME280
Notes: BME280 дає три базові метеопараметри. AS3935 формує подію з відстанню та, за наявності, енергією.
Два INA226 окремо вимірюють напругу, струм і потужність батареї та сонячного входу. Це дозволяє передавати не лише погоду, а й стан самої автономної системи.
DS3231 дає timestamp, PCA9536 зчитує J4 і стани зарядки. Усі шість пристроїв працюють на одному I²C-bus за адресами, наведеними внизу.

## Slide 6
04 / ПРОШИВКА
Компонентна архітектура ESP-IDF
Чіткі межі між application flow, сервісами, драйверами та транспортами.
METEOSTATION / ФІНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ
06
APPLICATION
app_main • app • app_config • app_flow
SERVICES
sensor_manager • lightning_service • power_manager
DATA & CONNECTIVITY
telemetry/codecs • transport factory • MQTT • LoRa
DRIVERS & BOARD
BME280 AS3935 INA226 DS3231 PCA9536 SX1262 board
ESP-IDF 6.0.1 • FreeRTOS • C11+ • NVS / BLE / Wi-Fi
Ключові рішення
• board — єдине джерело GPIO та I²C-адрес
• codecs відокремлені від transports
• один спільний I²C master bus
• bounded buffers і finite timeouts
• мінімальна динамічна алокація після init
PURE C: app_flow + telemetry, без HAL
Notes: Прошивка організована як набір ESP-IDF components. app_main мінімальний; app.c є composition root.
app_flow та telemetry — чисті модулі, які не залежать від периферії та HAL. Драйвери відповідають лише за пристрої, board ізолює фізичний pinout.
Таке розділення спрощує перевірку та зміни: наприклад, формат JSON не проникає в sensor driver, а номер GPIO не дублюється по проєкту.

## Slide 7
05 / АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ
Concurrency: мінімум задач, явна синхронізація
Асинхронність ізольована на межах IRQ і мережі; application flow лишається детермінованим.
METEOSTATION / ФІНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ
07
GPIO IRQ
AS3935 → WAKE_IRQ
vTaskNotifyGiveFromISR
main task
task context
NETWORK
Wi-Fi / MQTT callback
xEventGroupSetBits
sync wait
task context
RADIO IRQ
SX1262 DIO1
binary semaphore
timed TX
task context
ЧОМУ НЕ xQueue?
Тому що IRQ —
це сигнал, а не дані
• повідомлення не містить payload
• AS3935 registers читаються пізніше через I²C
• один producer і один main-task consumer
• notification allocation-free і не має queue overflow
Один application task володіє lifecycle: sensor flow, TX і sleep не перетинаються між задачами.
Notes: Ключове рішення — не розподіляти сенсори по окремих FreeRTOS tasks. Є один application task, який володіє послідовністю вимірювання, передачі та сну.
Асинхронність потрібна лише на межах: GPIO ISR надсилає direct task notification, Wi-Fi і MQTT callbacks переводяться в EventGroup, SX1262 DIO1 — у binary semaphore. SPI queue_size=1 — це налаштування драйвера, не application queue.
xQueue не використовується для WAKE_IRQ, бо подія не несе payload. Фактичні дані лишаються в регістрах AS3935 і зчитуються вже у task context; це зменшує ISR, heap і клас помилок переповнення черги.

## Slide 8
05 / АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ
Persistent queue: свідомо не в V1
Помилка передачі не блокує пристрій і не перетворюється на необмежений backlog.
METEOSTATION / ФІНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ
08
1
SAMPLE
1–2 повідомлення
2
ENCODE
static buffers
3
TRANSMIT
finite timeout
4
RESULT
diagnostics
5
SLEEP
fresh next wake
ЩО ВИГРАЄМО
без flash wear
без replay / ordering
bounded RAM
менший failure surface
ЯКА ЦІНА
мережева відмова втрачає поточний sample
історія між циклами не зберігається
КОЛИ ДОДАВАТИ
лише за результатами польових даних
як bounded ring buffer
MQTT QoS 1 чекає broker ACK; LoRa TX-only — без ACK. У обох випадках failed message не зберігається в persistent queue.
Notes: На щіральному слайді я показую не функціональну відсутність, а архітектурний trade-off. Поточний цикл формує максимум boot + telemetry або одну lightning-подію і одразу передає її.
Якщо передача не вдалася, діагностичний лічильник збільшується, активне вікно завершується, пристрій повертається до сну. Це дає bounded memory і не записує кожен цикл у flash.
Ціна — можлива втрата поточного sample під час outage. Persistent queue можна додати лише як bounded ring buffer після польових даних, з окремою перевіркою зносу пам’яті, corruption, ordering і replay. FRAM не входить у V1.

## Slide 9
06 / АВТОНОМНІСТЬ
Deep sleep — основний стан системи
Активний цикл короткий; периферія централізовано переводиться в low-power перед сном.
METEOSTATION / ФІНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ
09
01
WAKE
timer / IRQ
02
REASON
wake routing
03
READ
лише потрібне
04
ENCODE
JSON / binary
05
TX
MQTT / LoRa
06
SLEEP
low-power
BATTERY / SOLAR
300 с
80 мА / 5–7 с
405 мкА
ACTIVE
DEEP SLEEP + timer wake + WAKE_IRQ
INA226 power-down • BME280 sleep • SX1262 SetSleep
Wi-Fi / BLE не запускаються в LoRa mode
USB DETECTED
Continuous mode
Таймерні цикли без deep sleep
GPIO ISR → task notification
USB живий для flash / monitor
ВИМІРЯНО НА ПЛАТІ: активний цикл 80 мА × 5–7 с • deep sleep 405 мкА • середнє ≈ 1,2 мА у циклі 10 хв
Notes: Енергозбереження реалізоване як сквозна властивість, а не окремий виклик esp_deep_sleep_start.
Перед сном prepare_sleep послідовно зупиняє мережеві функції, вимикає INA226, переводить BME280 і SX1262 у сон, налаштовує timer та GPIO wake.
Виміряне споживання всієї плати: 80 мА під час активного циклу тривалістю 5–7 секунд і 405 мкА у deep sleep. За штатного інтервалу 10 хвилин це дає середній струм близько 1,2 мА; основний внесок у циклі — активна фаза, а у добовому балансі — струм сну.
405 мкА значно перевищує deep sleep самого ESP32-C3 (одиниці мкА), отже головний резерв оптимізації — периферія та ланцюги живлення плати.
Для USB передбачено continuous mode: зручно налагоджувати плату, моніторити лог і працювати з provisioning без автоматичного засинання.

## Slide 10
06 / ПОДІЄВА ОБРОБКА
Блискавка: окремий швидкий сценарій
Подія не чекає наступного періодичного вимірювання.
METEOSTATION / ФІНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ
10
AS3935
IRQ
GPIO1
WAKE_IRQ
SERVICE
reason?
CODEC
distance + energy
TX
MQTT / LoRa
ВАЛІДАЦІЯ ПЕРЕРИВАННЯ
reason == lightning?
ТАК → ПОДІЯ
НІ → БЕЗ TX
Disturber / noise не створюють хибну подію блискавки.
МІНІМАЛЬНИЙ ШЛЯХ
Читаємо:
RTC + AS3935
Не читаємо:
BME280 / INA226
Після TX → одразу low-power → sleep
Notes: Блискавка є другим, незалежним сценарієм. WAKE_IRQ будить контролер, після чого lightning_service обов’язково зчитує причину переривання AS3935.
Якщо причина не lightning, жодна подія не передається. Якщо подія підтверджена, надсилаються timestamp, distance та energy за наявності.
У цьому циклі навмисно не зчитуються BME280 і INA226: коротший шлях зменшує затримку й активний час.

## Slide 11
07 / ЗВ’ЯЗОК
J4 — явний вибір транспорту
Немає прихованого automatic fallback: режим визначає апаратний перемикач.
METEOSTATION / ФІНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ
11
J4 OPEN / HIGH
LoRa
Енергоощадний default
• SX1262 / E22-900M22S
• 868.1 MHz • SF7 • BW 125 kHz
• 14 dBm • TX timeout 5 s
• TX-only: без RX / ACK / retries
• binary little-endian, versioned
Wi-Fi / BLE НЕ ЗАПУСКАЮТЬСЯ
J4 CLOSED / LOW
Wi-Fi + MQTT
Зручна інтеграція з інфраструктурою
• JSON • QoS 1 за замовчуванням
• mqtts:// + certificate verification
• BLE provisioning без credentials
• SNTP лише за невалідного RTC
• SX1262 одразу переводиться в sleep
3 TOPICS: telemetry / events / status
Notes: J4 — це свідомий вибір архітектури зв’язку. Розімкнений J4 відповідає LoRa і є безпечним за замовчуванням варіантом: Wi-Fi і BLE узагалі не ініціалізуються.
Замкнений J4 вмикає сценарій Wi-Fi + MQTT. Якщо credentials відсутні, запускається BLE provisioning. LoRa працює TX-only — це не LoRaWAN і немає ACK чи retries.
Автоматичний fallback Wi-Fi до LoRa відсутній, тож поведінка пристрою передбачувана.

## Slide 12
08 / ДАНІ
Два формати — одна предметна модель
telemetry_codec формує payload; transports лише передають готовий буфер.
METEOSTATION / ФІНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ
12
MQTT / JSON
Людиночитаний формат
{
"schema": 1,
"device_id": "meteo-a17c42",
"timestamp": 1735689600,
"environment": {
"temperature_c": 21.54,
"humidity_percent": 48.26,
"pressure_pa": 100812
},
"transport": "wifi"
}
Фрагмент telemetry; battery / solar додаються за валідності.
LORA / BINARY
Компактний versioned frame
0
ver
1
type
2..5
device
6..9
time
10
flags
…
valid data
little-endian • protocol_version = 1
39 B
telemetry max
12/16 B
lightning
15 B
boot
Flags визначають наявність env / battery / solar.
Невалідний датчик не робить увесь кадр непридатним.
Notes: Обидва транспорти використовують спільну предметну модель, але різні кодеки. MQTT отримує JSON, LoRa — компактний binary frame.
У LoRa-заголовку є версія протоколу, тип повідомлення, hash пристрою, timestamp і flags. Поля даних присутні лише за відповідних validity bits.
Максимальний telemetry frame — 39 байт; lightning — 12 або 16; boot — 15. JSON на слайді є ілюстративним фрагментом, не точним шаблоном усіх полів.

## Slide 13
09 / ЯКІСТЬ РІШЕННЯ
Надійність і безпека закладені в потік
Система розрахована на відмови окремих датчиків, мережеві затримки та безпечне первинне налаштування.
METEOSTATION / ФІНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ
13
01
Partial telemetry
Один failed sensor не блокує решту; validity flags зберігають межі достовірності.
02
Finite timeouts
I²C, Wi-Fi, MQTT, BUSY і LoRa TX мають межі; немає нескінченних retries.
03
Power invariants
Перед сном централізовано вимикаються Wi-Fi / BLE та периферія.
04
MQTT over TLS
Production — mqtts://; skip certificate verification лише як explicit dev-flag.
05
BLE provisioning
Per-device PoP із factory MAC; credentials у NVS; секрети не логуються.
06
Захист від збоїв
Watchdog і brownout detector enabled; diagnostics рахують помилки.
Notes: Надійність проявляється насамперед у graceful degradation: частина телеметрії може бути валідною навіть за відмови одного датчика.
Усі зовнішні операції обмежені часом, Wi-Fi має максимум три спроби підключення, після чого пристрій повертається до сну.
Безпека: production MQTT використовує TLS з перевіркою сертифіката; BLE provisioning має унікальний per-device PoP. Паролі та PoP не повинні потрапляти в логи. Watchdog і brownout залишаються увімкненими.

## Slide 14
10 / ПІДСУМОК
Результат і межі поточної версії
Завершений інженерний прототип V1 — з чесно визначеним обсягом та подальшими кроками.
METEOSTATION / ФІНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ
14
РЕАЛІЗОВАНО
• Дві KiCad-плати та fabrication outputs
• ESP-IDF firmware з компонентною структурою
• Періодична telemetry + lightning events
• LoRa binary та Wi-Fi + MQTT JSON
• Deep sleep, USB continuous, BLE provisioning
МЕЖІ V1
Немає backend / web UI / OTA
LoRa без RX, ACK, retries і LoRaWAN
Немає persistent telemetry queue
ДАЛІ
Польові випробування; зниження sleep-струму 405 мкА
Візуалізація даних у зовнішньому backend
Оцінка потреби в queue / OTA за результатами
Notes: Результат — цілісний інженерний прототип: hardware, firmware, протоколи, provisioning та енергозбереження.
При цьому V1 свідомо не містить backend, web UI, OTA, LoRaWAN чи persistent queue. Це не приховані недоробки, а зафіксовані межі обсягу.
Наступний практичний крок — польові випробування та зниження струму сну: виміряні 405 мкА помітно перевищують deep sleep самого ESP32-C3, тож резерв автономності — у периферії та живленні. Саме ці дані мають визначити, чи потрібні черга повідомлень, OTA або інші розширення.

## Slide 15
ФІНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ
Дякую за увагу
Питання?
Автономна метеостанція поєднує
HARDWARE
2 плати • power • sensors
FIRMWARE
C11 • ESP-IDF • FreeRTOS
DATA
LoRa binary • MQTT JSON
QUALITY
partial telemetry • finite timeouts
wake → measure → transmit → sleep
ESP32-C3 / KiCad / ESP-IDF / LoRa / MQTT
15
Notes: Дякую за увагу!
Головний результат проєкту — не окремий датчик чи бібліотека, а завершений ланцюжок: живлення → вимірювання → обробка → передача → сон.
Готовий відповісти на питання про схемотехніку, структуру прошивки, формати даних та енергозбереження.